Автомобиль тягач седельный модель 683451 на шасси МАЗ-6317F9-570-051

| Колёсная формула | 6х6 |
| --- | --- |
| Полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Полная масса шасси МАЗ-6317F9-571-001, кг | 33150 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7150 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
| База, мм | 4200+1400 |
| Монтажный размер, мм | 6150 |
| Задний свес, мм | 2180 |
| Технически допустимая грузоподъемность шасси МАЗ-6317F9-571-001, кг | 21600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11550 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6587 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1766 (180) |
| Модель коробки передач | Fast Gear 12JS200ТA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач переднего хода | 12 |
| Установка КОМ | нет |
| Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число | 1 1,107 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 16,00R20 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Тормозная система | с АБС |
| Ошиновка | односкатная |
| Подвеска | рессорная |
| Тип кабины | большая 6422 с разрезным лобовым стеклом, 1 спальное место |
| Комплектация | НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс Электропневмовыводы |

Срок поставки: май.

Цена 8 970 000 рублей.  с учетом НДС 20 %.