Коммерческое предложение

«Уральская вертолётная компания – URALHELICOM»

Предлагает вертолёт H130 (EC130T2), Airbus Helicopters

H130 (ЕС130T2) - однодвигательный вертолет семейства Ecureuil, разработанный компанией Airbus Helicopters специально для корпоративных перевозок.

Вертолет H130 разработан на базе EC130B4, при этом модернизации подверглись более 70% конструкции вертолета. H130 оснащен новым двигателем Turbomeca Arriel 2D, более мощным, по сравнению с предшественником. На вертолете была установлена новейшая система активного контроля и подавления вибраций и полностью обновлена система кондиционирования воздуха. Поэтому H130 обладает повышенной комфортностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Таким образом, мощность возросла, стоимость эксплуатации сократилась, повысилась полезная нагрузка, крейсерская скорость и скороподъёмность. Уменьшилось потребление топлива и увеличились сроки между периодическими техническими инспекциями. Интервал до капитального ремонта увеличен до 5 000 часов (прежний показатель 4 500 часов). Кроме того, новый вертолёт оборудован специальными креслами, это позволило отказаться от пьедестала для задних кресел. Грузоподъемность внешней подвески увеличена до 1,5 тонн.

| Предложение действительно до 15.03.2021 года. |  |
| --- | --- |

Цена: 2 750 000 Евро, в т.ч. НДС 0%

С учетом отмены НДС 20% при реализации вертолётов в РФ

Порядок оплаты:

Условия

Основной платеж, 100% от цены предложения. Оплата в течение 5 дней с момента подписания договора.

Цена поставки «под ключ» включает:

- Вертолет, дополнительное оборудование и авионику согласно сертификату типа МАК;

- Судовую документацию (формуляры ВиД, документы по гарантии, техническая литература, РЛЭ, РТО, сертификаты и свидетельства)

- Переоформление права собственности и свидетельства регистрации ВС

- Перегонку в место постоянной базировки

Оценка состояния: «Отлично», ресурсный, все ТО и SB выполнены в срок. Крайняя форма ТО «72МЕС» /спец.интервалы выполнена в январе 2021 года.

Год выпуска: 31 октября 2014 (эксплуатация с февраля 2015г)

Двигатель: 1 ГТД Turbomeca Safran Arriel 2D

Налет, часов: 959 (остаток 4 041 часов, календарный ресурс не предусмотрен)

СЛГ: действующий (до 08.12.2022г.)

Основной цвет: темно-синий металлик «Toyota 8G5 Dark Blue MICA-MET/D (1989)»

Интерьер: корпоративный салон серого цвета, 7 мест (6+1)

Собственник: ООО «Уральская вертолетная компания»

Обслуживание: АТБ ООО «Уральская вертолетная компания»

Местонахождение: Свердловская область, РФ.

Специальные привилегии:

После поставки вертолета может быть подписан договор на техническое обслуживание и поставку запасных частей с Uralhelicom. Постоянная скидка на выполняемые работы в размере 10%. На период переподготовки собственного экипажа, может быть предоставлен экипаж Uralhelicom.

Дополнительное оборудование:

| КОД ОПЦИИ | НАЗВАНИЕ ОПЦИИ |
| --- | --- |
| 1. Standard aircraft / Стандартный вертолет |
| EC130 T2 Standard Aircraft (130 T2 14.100.01 E) / Вертолет EC130 T2 |
| 2. Optional equipment / Опционное оборудование |
| 05-01024-01-CI | Russian certification kit / Доработка вертолета до требований карты данных МАК |
| 05-23005-00-CI | Engine flushing device without removal of cowlings / Система промывки двигателя без снятия капотов |
| 05-25027-01-CI | Enhanced Engine Air Particle Separator - sand filter / Пылезащитное устройство двигателя (защита от снега и песка), обязательная опция для выполнения полетов в условиях снегопада |
| 05-42025-03-CI | Enhanced Air conditioning system/ Улучшенная система кондиционирования воздуха |
| 05-37015-00-CI | Dual controls / Съемные органы управления для второго пилота |
| 05-31033-00-CI | Sun protected upper windows / Тонировка верхних блистеров |
| - | Tinted side windows / Тонировка стекол распашных и сдвижных дверей |
| - | Bear paws / Расширители на шасси для посадки в снег и мягкий грунт |
| 3. Interior layout / Отделка салона |
| 07-40006-00-CI | Cabin carpet / Ковровое покрытие в салоне |
| 4. Avionics / Авионика |
| 08-18035-00-CI | David Clark H10-13H - Headset / Гарнитура DAVID CLARK H10-13H (7 пар) |
| 08-21008-06-CI | Thales AHV 16 - Radio altimeter / Радиовысотомер Thales AHV 16 |
| 08-51019-01-CI | Thales H321EGM - Stand-by gyro-horizon instead of Ul 9560 - Turn and Bank indicator / Второй (резервный) авиагоризонт Thales H321EGM с собственной батареей, ставится вместо стандартного указателя крена и скольжения UI 9560 |

# Фотографии предлагаемого вертолета:

# Стандартная комплектация вертолета H130 (EC130T2):

| GENERAL | ОБЩЕЕ |
| --- | --- |
| The EC130 T2 is certified with a pilot being on the left side | Вертолет EC130 T2 сертифицирован с местом первого пилота по левому борту |
| The baseline aircraft is delivered with left side controls and fixed parts of the removable dual controls (the removable parts of removable dual controls are optional) | Вертолет в базовой конфигурации поставляется с органами управления по левому борту и местами крепления съемных органов управления для второго пилота (съемные органы второго управления - опция и приобретаются отдельно) |
| Anti-vibration control system with 1 controller, actuators and accelerometers | Антивибрационная система, оснащенная блоком управления, виброгасящими приводами и акселерометрами |
| Fuselage comprising the cabin and 3 luggage holds, with floor tie-down nets and access doors | Фюзеляж состоит из фонаря кабины с тремя багажными отсеками, напольными гнездами для швартовочной сетки и дверьми |
| Tail boom with stabilizer, FENESTRON® type anti torque rotor and tail skid | Хвостовая балка со стабилизатором и встроенным в хвостовую балку винтом конструкции FENESTRON® |
| Tubular skid landing gear, with replaceable skid shoes, with long footsteps (on right and on left side), profiler on rear tube, capable of taking handling wheels | Посадочное шасси лыжного типа, с возможностью крепления колес для буксировки, с высокими ступеньками (с правой и левой стороны) |
| Lifting points | Крепления для поднятия вертолета |
| Mooring fixtures | Швартовочные кольца |
| Single color exterior painting | Внешняя окраска фюзеляжа в один цвет |
| Internal paint light grey (prevailing color) | Внутренняя окраска кабины в светло серый цвет (преобладает) |
| Interior signs and markings: available in either French or English | Внутренние обозначения и маркировка: возможно выполнение на французском или английском языках |
| COCKPIT / CABIN | КАБИНА ПИЛОТА, ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН |
| Cabin floor in light-alloy sheet-metal | Пол кабины выполнен из металлических листов |
| 2 pilot and copilot high-back energy absorbing seats, adjustable in reach, removable, complete with cushions, safety belts and shoulder harnesses | Два легкосъемных энергопоглощающих кресла первого и второго пилота, с высокой спинкой сиденья, прокладкой, подголовниками, оборудованы ремнями безопасности |
| 1 passenger high-back energy-absorbing seat (front right), removable, complete with cushions, safety belt and shoulder harness | Одно легкосъемное энергопоглощающее пассажирское сидение на переднем ряду с высокой спинкой, прокладкой, подголовником и ремнем безопасности |
| 4 passengers high-back energy-absorbing seats (rear now), removable, complete with cushions, safety belts and shoulder harnesses | Четыре задних легкосъемных энергопоглощающих пассажирских сидения с высокими спинками, оборудованных с прокладками, подголовниками и ремнями безопасности |
| 2 cockpit jettisonable hinged doors 1 LH front door fitted with a sliding window 1 RH front door compatible with 8 seat layout | Две распашные двери (со стороны первого и второго пилота), с возможностью аварийного сброса 1 передняя дверь по левому борту со сдвижным окном 1 передняя дверь по правому борту совместимая с 8-ми местной компоновкой салона. |
| 1 LH rear sliding door | 1 сдвижная дверь для пассажиров заднего ряда по левому борту |
| 1 RH rear sliding door | 1 сдвижная дверь для пассажиров заднего ряда по правому борту |
| Locks on every access to cabin and luggage compartment | Замки на всех дверях |
| Lock on fuel cap | Замок на крышке топливного бака |
| Lateral and upper tinted windows (windscreen excluded) | Боковые тонированные окна в потолке кабины над головами пилотов (за исключением лобового стекла) |
| 1 ceiling housing the cabin lighting, 7 air ventilation outlets and controls (ventilation controls, rotor brake and fuel cut-off) | Одно потолочное покрытие с проложенным под ним оборудованием для освещения кабины, 7 воздуховодами для системы вентилирования и панелью управления (вентиляцией салона, тормозом несущего винта и отсеком подачи топлива) |
| Dynamic ventilation system | Активная система вентиляции |
| Cabin heating | Система обогрева кабины |
| Demisting system for front windscreens | Система осушения с обдувом на лобовое остекление |
| 2 pilot document holders | 2 держателя документов для пилотов |
| Door map case in LH and RH front doors | Карманы для карт расположенный в передней правой и левой двери вертолета |
| Rear bulkhead and lateral rear upholstery | Обивка салона |
| 1 fire-extinguisher | Один огнетушитель |
| 1 Flight Manual: available either in French or English | Одно руководство по летной эксплуатации на французском или английском языке |
| Interior harmony according to definition in force | Отделка салона в соответствии с выбранным цветовым решением |
| INSTRUMENTS | ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| 1 airspeed indicator | Один указатель воздушной скорости |
| 1 altimeter | Один высотомер |
| 1 vertical speed indicator | Один указатель вертикальной скорости |
| 1 LCD rotor and free turbine dual indicator | LCD-индикатор тахометра ротора и свободной турбины |
| 1 clock | Одни авиационные часы |
| 1 warning panel | Одна центральная панель предупреждений |
| 1 magnetic compass | Один магнитный компас |
| 1 heated pitot head | Одна обогреваемая трубка пито |
| 1 external side slip indicator | Один указатель скольжения |
| 1 control box for light and electrical generation | Одна панель выключателей для системы освещения и электрической системы |
| 1 I.C.S. connection to audio warning issued from VEMD | Одна система звукового предупреждения |
| 1 cockpit imaging and flight data monitoring device | Устройство отображения и мониторинга полётных данных в кабине пилота. |
| 1 LCD Dual screen Vehicle and Engine Multifunction Display (VEMD) providing the following information: First limitation indicators (FLI): torquemeter; exhaust gas temperature (TOT); gas generator tachometer (N1); Engine oil temperature, pressure; Fuel quantity ; Fuel flow and estimated remaining time to fly; Ammeter, voltmeter and battery temperature ; Outside air temperature (OAT); Enhanced usage monitoring functions IGE/OGE performance calculations engine cycles counting engine power check overlimits display | Один многофункциональный ЖК-дисплей с двумя экранами (система VEMD), на которые выводится информация о состоянии двигателя, включая: индикация достижения критического значения одного из показателей, а именно: крутящий момент; температура выхлопных газов; тахометр турбокомпрессора ; Данные по температуре и давлению масла в двигателе; Запас топлива; данные по запасу топлива и расчет оставшегося времени полета; показания омметра, вольтметра и температуры батареи; температура воздуха за бортом вертолета; данные для техобслуживания вертолета: расчет производительности в зоне влияния земли и вне зоны влияния земли; счетчик циклов работы двигателя; показатель состояния мощности двигателя; индикация допущенных выходов за режимы нормальной эксплуатации |
| VEMD and peripheral maintenance information | Информация о необходимом ТО этой многофункциональной системы и подключаемых периферийных устройств |
| Data downloading capability (software and connection wire as option) | Место для подключения устройства считывания данных с устройства VEMD (устройство для считывания является опцией и заказывается дополнительно) |
| AVIONICS | AВИОНИКА |
| 1 avionics master switch | Одна основная панель выключателей приборов авионики |
| 1 gyro-horizon | Один авиагоризонт |
| 1 gyro-compass with 1 horizontal Situation Indicator | Один гирокомпас с Одним указателем пространственного положения относительно горизонта |
| 1 turn and bank indicator | Один указатель поворота и скольжения |
| 1 VHF/VOR/LOC/GS | Радио и коммуникационная система VHF/VOR/LOC/GS |
| 1 VHF/VOR/LOC/GS/GPS | Пилотажно-навигационный комплекс VHF/VOR/LOC/GS/GPS |
| 1 transponder (mode S) | Один транспондер (поддерживает режим «S») |
| 1 altitude encoder | Одно кодирующее устройство для записи показателей высоты |
| 1 Emergency Locator Transmitter | Один аварийный радиомаяк |
| 1 ICS + passenger interphone | Одно самолетно-переговорное устройство и пассажирский интерфон (внутреннее переговорное устройство) |
| POWER PLANT | СИЛОВАЯ УСТАНОВКА |
| 1 TURBOMECA ARRIEL 2D turbine engine complete with starting, fuel supply and dual channel digital engine control system (FADEC) and 1 back-up fuel control box that automatically controls the engine in case of a total failure of the 2 digital channels of the FADEC | Один газотурбинный двигатель TURBOMECA ARRIEL 2D, оборудованный стартером, системой подачи топлива и двухканальной системой управления двигателя (FADEC) с дополнительной автоматической аварийной системой контроля |
| 1 crashworthy fuel system including 1 tank of 540 liters (143 US gal.) total capacity | 1 безопасно повреждаемая топливная система, с 1 топливным баком объемом 540 литров (143 галлона) |
| 1 twist grip on pilot side (for engine reduction in case of tail rotor failure and autorotation training) | Ручка отсечки подачи топлива со стороны пилота (для уменьшения оборотов двигателя в случае отказа хвостового винта и для отработки режима авторотации) |
| 1 magnetic plug and 1 chip detector | Один магнитный детектор стружки с 1 системой сжигания |
| 1 engine lubrication and oil cooling system | Одна система смазки двигателя и охлаждения масла |
| 1 fire detection system | Одна система обнаружения возгорания в двигателе |
| 1 air-intake protection grids | Одна защитная сетка на входном отверстии двигателя |
| 1 torque-measurement pick-up | Один датчик для измерения оборотов двигателя |
| TRANSMISSION SYSTEM | TРАНСМИССИЯ |
| 1 main gearbox, anti-vibration mounted, with oil sight gauge, chip detector, oil temperature and pressure switches, port for endoscope and self sealing valve for oil sampling and draining | Один главный редуктор включающий в себя, установленный на платформу для уменьшения вибрации, с визуальным указателем уровня масла, с электрическим детектором стружки, переключателями температуры и давления масла, отверстием для введения эндоскопа и самозакупоривающимся отсеком для забора пробы масла и слива масла |
| 1 main gearbox oil cooling system | Система охлаждения топлива в главном редукторе |
| 1 engine to main gearbox coupling shaft | Одна соединительная муфта между двигателем и главным редуктором |
| 1 rotor brake | Один тормоз несущего винта |
| 1 main rotor high and low r.p.m. warning device | Один датчик для снятия показателей оборотов несущего винта, и предупреждения о выхода из нормальных показателей оборотов |
| 1 tail drive carried by five anti-friction bearings | Одна хвостовая трансмиссия на пяти подшипниках |
| 1 tail gearbox with oil sight gauge, chip detector and port for endoscopic inspection | Один хвостовой редуктор, с визуальным указателем уровня масла, электрическим детектором стружки и отверстиями для введения эндоскопа |
| ROTORS AND FLIGHT CONTROLS | НЕСУЩИЙ ВИНТ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ |
| 1 main rotor with 3 composite-material blades around a STARFLEX® head fitted with spherical thrust bearings | Один несущий винт с тремя лопастями, выполненными из композитных материалов, на втулке несущего винта типа STARFLEX® |
| 1 anti-torque rotor (FENESTRON®) with 10 asymmetrical blades, integrated in vertical fin | Один хвостовой винт (FENESTRON®) с десятью ассиметричными лопастями, установлен в туннеле хвостового винта |
| 3 main rotor hydraulic servo units (duplex servos) | Три гидравлических серво-привода несущего винта (двухканальные серво-приводы) |
| Integrated back-up control valve on each body of each duplex servo | Встроенный дублирующий клапан на каждом двухканальном серво-приводе. |
| HYDRAULIC GENERATION | ГИДРОСИСТЕМА |
| 2 independent hydraulic systems feeding the duplex servos | Две независимые гидросистемы, питающие двухканальные серво-приводы. |
| ELECTRICAL INSTALLATION | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| One 150 A, 28 VDC starter-generator | Один стартер – генератор 150 ампер, 28 вольт постоянного тока |
| One 15А cadmium-nickel battery | Одна никель-кадмиевая батарея на 15 ампер-час |
| 1 ground power receptacle | Один разъем для подключения внешнего электрического питания |
| 3 position lights (LED) | Три позиционных огня |
| 1 flashing anti-collision light (LED) | Один проблесковый маяк для предотвращения столкновения в воздухе |
| 2 fixed landing lights | Две фиксированных посадочных фары |
| 2 cabin light sets, each with 2 reading lights for 2 rear passengers and 1 dome light | Два комплекта освещения, в каждом иметься лампа для чтения для пассажиров заднего ряда плюс одно общее освещение |
| 1 integrated instrument panel lighting system | Одна система подсветки встроенная в верхнюю часть приборной панели |
| Integrated lighting in central console | Встроенная система подсветки консоли |
| 1 Reading map light on upper canopy strut for pilot | Одна лампа для пилота, встроенная в потолок кабины |
| 1 cockpit breaker panel | Один выключатель для электрической системы |
| One 28 V DC cabin power outlet | Одна розетка (28 вольт) в кабине |
| AIRBORNE KIT | КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НА БОРТУ |
| 1 pitot head cover | Один чехол для трубки пито |
| 2 static port stoppers | Две заглушки для трубки приемника статического давления |
| 1 engine air-intake blanking cover | Одна заглушка входного устройства двигателя |
| 1 tail-pipe cover | Одна заглушка трубы вывода отработанных газов |
| 2 ground handling bogies | Два колеса для транспортировки по земле вертолета |
| 1 lifting ring | Одно кольцо для поддомкрачивания |
| 2 upper mooring rings | Два швартовочных кольца |
| 3 main-blade socks | Три носка для лопастей несущего винта |
| 1 document holder | Один держатель для документов |
| 1 airborne kit stowage bag | Одна сумка для хранения комплекта оборудования и документов, перевозимых на борту |
| 1 front air-intake blanking cover | Один чехол входного устройства двигателя |
| 1 fuel tank bleeding | Одно устройство для слива отстоя топлива |

Лётно-технические характеристики:

Ресурсное состояние

| № | Name | Part namber | Serial number | Total Time | Type of limit: SLL | Type of limit: TBO | Time Remaining |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENGINE ARRIEL 2D | 029200020 | 50579 | 959 | - | 5000 FH | 4041 |
|  | Pump and Metering (HMU) | 0292862200 | 50598 | 6 years 10 М | - | 10years | 3 years 2 М |
|  | Starter generator | 704A46101011 | 5386 | 959 | - | 1200 | 241 |
|  | Main rotor blade Лопасть несущего винта | 355A11-0030-04 | 43241 | 959 | 20000 | - | 19041 |
|  | Main rotor blade Лопасть несущего винта | 355A11-0030-04 | 43248 | 959 | 20000 | - | 19041 |
|  | Main rotor blade Лопасть несущего винта | 355A11-0030-04 | 43256 | 959 | 20000 | - | 19041 |
|  | Starflex star Звезда Starflex втулки несущего винта | 350A31-1918-00 | M2807 | 959 | 3000 | - | 2041 |
|  | Non-rotating swashplate Невращающаяся тарелка автомата перекоса | 350A37-1002-07 | CUR02139 | 959 | 20000 | - | 19041 |
|  | Rotating swahplate Вращающаяся тарелка автомата перекоса | 350A37-1003-08 | CUR01824 | 959 | 20000 | - | 19041 |
|  | Main housing assembly Главный корпус редуктора | 350A32-3156-02 | MAP1205 | 1542 TC | 76500 TC | - | 74958 |
|  | MGB bottom housing Нижняя часть корпуса главного редуктора | 350A32-3119-05 | MAP9144 | 1542 TC | 63500 TC | - | 62541 |
|  | Tail rotor hub assembly Втулка рулевого винта | 350A33-3120-01 | CUR00615 | 959 | 6900 | - | 5941 |
|  | Housing TRG assembly Корпус хвостового редуктора | 350A33-5140-01 | ML699 | 959 | 20000 | - | 19041 |
|  | Bevel reduction gear Коническая шестерня редуктора | 350A32-0352-00 | M5419 | 959 | - | 3000 | 2041 |
|  | Epicyclic reduction gear Планетарный редуктор | 350A32-0120-00 | M9279 | 959 | - | 3000 | 2041 |
|  | Oil pump Масляный насос | 350A32-0400-00 | M5624 | 959 | - | 4000 | 3041 |
|  | Free wheel assembly Свободное колесо | 0.292.90.020.0 | 6581 | 959 | - | 4000 | 3041 |
|  | TGB assy Хвостовой редуктор | 350A33-0502-00 | M1675 | 959 | - | 4000 | 3041 |
|  | Main servocontrol Гидроусилитель | SC8042 | 3278 | 959 | - | 3000 | 2041 |
|  | Main servocontrol Гидроусилитель | SC8042 | 3286 | 959 | - | 3000 | 2041 |
|  | Main servocontrol Гидроусилитель | SC8043 | 1714 | 959 | - | 3000 | 2041 |
|  | Battery pack Батарея ELT | S1854501-01 | LX 1100102147 | - | - | - | Battery Replacement January 2021 |
|  | Rotor mast – Bearing Подшипник мачты винта | 704A33653110 | NR6347 | 959 | 3000 |  | 2041 |
|  | Swashplate – Bearing Подшипник автомата перекоса | 704A33651158 | NR11504 | 959 | 6600 |  | 5641 |

Габаритные размеры: