ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Седельный тягач КамАЗ - 5490-(Т5) Б/У

- Год выпуска: 2015

- Средний пробег: 532 тыс.км

- Green (RAL) 6016

- Оптимизированное распределение нагрузок на оси

- Контроль нагрузки на ведущий мост

- Комфортабельная кабина на 4-точечной подвеске

- Мощный и экономичный двигатель Mercedes-Benz

ВЕСОВЫЙ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

- Колесная формула………………………….4х2

- Габариты, мм: длина/ширина/высота……6 230/2 550/3 900

- Колесная база…………………………….....3 780 мм

- Снаряженная масса ………………………. 7 860 кг

- Допустимая полная масса………………....18 600 кг

нагрузка на переднюю ось……………7 600 кг

нагрузка на задний мост………………11 000 кг

- Нагрузка на ССУ………………………....... 10 320 кг

- Полная масса полуприцепа………………35 720 кг

- Полная масса автопоезда…………..…….44 000 кг

ДВИГАТЕЛЬ

- Mercedes-Benz OM457LA V3 (Евро-5)

- Максимальная полезная мощность…….…428 л.с. / 315 кВт

при частоте вращения коленчатого вала...1 900 об/мин

- Макс. полезный крутящий момент………...2 000 Нм / 204 кгсм

при частоте вращения коленчатого вала...1 100 об/мин

- Объем двигателя……………………………..11,97 л.

- Предпусковой подогреватель………………Адверс 14 ТС

- Топливный бак………………………………...2х400

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- ZF 16S2221

- Механическая 16-ступенчатая с интардером

- Сцепление F&S MFZ-430

ШАССИ

- Передняя подвеска рессорная (малолистовая)

- Задняя подвеска пневматическая

- Ведущий мост Daimler HL6

- Главная передача гипоидная

- Передаточное отношение главной передачи 3,077

- Шины 315/70 R22,5

- Диски стальные 9.0-22,5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Дисковые тормозные механизмы

- Датчики критического износа накладок

- Система курсовой устойчивости (ESP)

- Противобуксовочная система (ASR)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Напряжение 24В

- 2 аккумулятора по 12В 190 А/ч

- Генератор 28В 3000 ВТ

КАБИНА

- 4-точечная пружинная подвеска

- Спальное место

- Кондиционер

- Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000

- Тахограф Российского стандарта с блоком СКЗИ

- Гидропривод опрокидывания кабины

- Люк на крыше с электроприводом

- Аудиоподготовка

- Гидроусилитель руля

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

- Orlandi

- Высота 1 150 мм

- Диаметр сцепного шкворня 50 мм