Грузовой автомобиль самосвал SHACMAN SX33186T366 производства ООО «Автомобильной группы Шааньси» объединяющей технологии известных в Китае и за рубежом предприятий по производству грузовиков и запасных частей, таких как MAN, Sreyr, Cummins, Weichai (Вэйчай), Fast (Фаст) и т.д.

Данный автомобиль от кабины до шасси изготовлен по технологии MAN и на данный момент является единственной в Китае многофункциональной высококачественной продукцией с высокой мощностью, низким расходом топлива, улучшенными скоростными характеристиками, облегченным весом, безопасностью, надежностью и комфортабельностью.

Технические характеристики

Самосвалы собираются известной китайской компанией Shaanxi Automobile Group, которая тесно сотрудничает с немецким концерном MAN и считается одним из крупнейших автомобильных производителей Китая Shacman SX33186T366 комплектуется кузовом производства CIMC, что придает дополнительные характеристики при перевозке сыпучих грузов. Усиленная двойная рама позволяет выдерживать экстремальные нагрузки; топливопроводы, электрика и гидравлика изготавливаются с использованием прорезиненного покрытия, что прекрасно защищает от повреждений и попадания грязи.

Официальная гарантия завода-изготовителя составляет 9 месяцев без ограничения пробега.

Основные характеристики самосвала Год выпуска 2021 Цвет кабины Золотой Цвет кузова Серый Колесная формула 8x4 Количество осей 4 Объем кузова, м3: 35 Емкость топливного бака, л: 500 Материал изготовления топливного бака: Алюминий Максимальная скорость, км/ч: 90 Система вентиляции кабины: Климат-контроль Угол въезда / съезда: 28 / 26 Клиренс, мм: 300 Минимальный радиус разворота, м: 24 Максимальный преодолеваемый уклон, %: 28 Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: 8/6 Расположение гидроцилиндра: Переднее Весовые характеристики самосвала Снаряженная масса, кг: 19500 Распределение полной массы по осям: - на переднюю ось, кг: 7500 (MAN) x 2 - на заднюю ось, кг: 16000 (MAN) х 2 Двигатель самосвала Название WP12.375E50 Производитель WEICHAI Тип Дизельный с турбонаддувом Количество цилиндров / Расположение 6/рядное Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) 375 л.с. (1900) Рабочий объем, л 11,596 Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) 1800 (1000..1400) Степень сжатия 17 ТНВД Bosch Форсунки Bosch Турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset Средний расход топлива, л/100 км 35 Экологический стандарт Евро-5 Расположение двигателя Продольно, спереди Система питания Common Rail Система охлаждения Жидкостная Кабина Модель MAN X3000 Тип утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер Электрооборудование Генератор В/кВт,А: 28/2.2,80 Аккумулятор, Ач: 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры Стартер, В/кВт: 24/6.2 Коробка передач самосвала Марка Fast Fuller, 12JSD180TA Тип Механическая, двенадцатиступенчатая Кол-во предач Вперед – 12, назад – 2

Главная передача самосвала Тип: двойная, разнесенная Наличие блокировок: Межколесные, межосевая Передаточное число: 5,262 Габаритные размеры шасси самосвала Длина / Ширина / Высота, мм: 10230x2500x3450 Колесная база, мм: 3775 + 1400 Колея передних / задних колес, мм: 2030/1860 Сцепление самосвала Тип: Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной Привод: гидравлический с пневмоусилителем, Диаметр накладок, мм: 430 Подвеска самосвала Передняя: Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами Задняя: Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости Рулевое управление самосвала Тип: Реечное с гидроусилителем Тормозная система самосвала Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа Запасная: Стояночная тормозная система Стояночная: Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором ABS: WABCO Самосвальный кузов Длина/Ширина/Высота, мм 7600×2300×2000 Толщина днища, мм 8 Толщина боковой стенки, мм 6 Подогрев от выхлопных газов Дно и борта кузова Кузов Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC Гидросистема подъема кузова по лицензии HYVA, диаметр 180 Шины Тип: Радиальные, металлокордовые Размерность: 315/80 R22.5, двускатная ошиновка Количество: 13 шт

-Стоимость автомобиля склад Благовещенск (с НДС и УС):  7 200 000 Руб.

-в наличии 3 единицы.

-Доставка до склада г. Москва- 300 000 Руб.