Коммерческое предложение

Официальный российский представитель китайского концерна XCMG Компания «Стройтехимпорт» предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение по приобретению строительной техники.

Автокран серии XCT55_S

Стоимость с НДС со склада в г. Благовещенск:  2 232 100 Китайских юаней     Срок поставки: в наличии в г. Благовещенск

Доставка ж.д. транспортом г. Москва: 955 000 Руб. (3-4 недели)

Технические параметры

| Размер | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритная длина | мм | 14080 |
| Габаритная ширина | мм | 2790 |
| Габаритная высота | мм | 3667 |
| Вес | - |  |
| Максимальная допустимая масса | кг | 40500 |
| Общий вес | кг |  |
| Нагрузка на переднюю ось | кг | 15200 |
| Нагрузка на заднюю ось | кг | 25300 |
| Двигатель | - |  |
| Модель двигателя | - | WD615.334 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 247/2200 |
| Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1200-1500 |
| Объем | л | 8,82 |
| Нормы выбросов | - | Евро V |
| Ходовые параметры | - |  |
| Максимальная скорость | км/ч | 80 |
| Минимальный диаметр поворота | м | 24 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 395 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
| Расход топлива на 100 километров | л | ≤40 |
| Количество сидячих мест в кабине | шт. | 2 |
| Основные рабочие параметры | - |  |
| Максимальная грузоподъемность | т | 55 |
| Минимальная номинальная вылет | м | 3 |
| Максимальный грузовой момент | кН. м | 703 |
| Длина основной стрелы | м | 11.5 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 44 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 60 |
| Угол наклона гуська | ° | 0、15、30 |
| Продольное расстояние выносных опор | м | 6.1 |
| Боковое расстояние выносных опор | м | 7.1 |
| Параметры рабочей скорости | - |  |
| Время подъема стрелы | с | 40 |
| Время полного выдвижения стрелы | с | 90 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 2.0 |
| Максимальная скорость подъема основной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 130 |
| Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 130 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания балки выносных опор | с | 35/30 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания домкрата выносных опор | с | 40/35 |

СТРЕЛА: 5-ти секционная телескопическая U-образная из высокопрочной стали, длиной от 11.5 м до 44 м. Телескопирование двумя цилиндрами.

ГУСЕК: 2-х секционный, длина 9/16 м (опционально)

ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ: Одинарный гидравлический цилиндр с предохранительным клапаном (от -1 до 80 градусов).

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО МОМЕНТА: Ограничитель грузового момента Hirschmann с автоматическим отключением механизма подъема с цифровым индикатором для отображения фактической и допустимой нагрузки, радиуса, телескопирования и других рабочих параметров.

КАБИНА КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ: Кабина с панорамным остеклением, оборудована безопасным стеклом, прожектором, стеклоочистителями, открывающейся дверью и боковым окном, солнцезащитным козырьком, подрессоренным эргономическим креслом с подголовником. Кабина оборудована компьютером и джойстиками пилотного управления крановой установки. Металлическая защита фронтальной и верхней части кабины. Аудиовизуальная система оповещения о перегрузке. Кондиционер, отопитель.

СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ: Вращение на 360 градусов, аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором, рабочим и стояночным тормозом. Скорость вращения от 0 до 2.0 об/мин.

ПРОТИВОВЕС: Несъемный 5.5 т, съемный 1.5 т (опционально)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Аксиально-поршневой насос, чувствительный к нагрузке. Гидравлический бак с индикатором уровня жидкости. Датчик загрязнения фильтра, штуцеры контроля давления в системе, охладитель гидравлики. Гидравлический бак емкостью 800 л.

ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДКА: Аксиально-поршневой насос с планетарным редуктором, автоматическим многодисковым тормозом и индикатором вращения. Лебедка оснащена канатом длиной 190 м и диаметром 18 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА: Аксиально-поршневой насос с планетарным редуктором, автоматическим многодисковым тормозом и индикатором вращения. Лебедка оснащена канатом длиной 128 м и диаметром 18 мм.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ: Концевые выключатели (ограничители) подъема и опускания крюка, клапаны проверки на цилиндре подъема стрелы, перепускные клапаны.

ШАССИ: 8(4

ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ: H-образные, четыре гидравлически выдвигаемые балки, с вертикальными цилиндрами и подставками. Независимое управление горизонтальным и вертикальным перемещением. Управление опорами с обеих сторон крана. Контроль уровня.

ДВИГАТЕЛЬ: 6-ти цилиндровый рядный дизельный двигатель WD615.334 (EURO V) с турбонаддувом, мощностью 247 кВт. Циркуляционная система водяного охлаждения; счетчик моточасов. Топливный бак 320 л.

ТРАНСМИССИЯ: коробка передач 9JS135TA Shaanxi Gear Factory, механическая с синхронизатором, 9 скоростей вперед и 1 назад.

ПОДВЕСКА: Передняя - зависимая, рессорная, балансирная. Задняя - зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, стабилизатором поперечной устойчивости.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: Двухконтурная (1-й контур для 1 и 2 оси, 2-й контур для 3 и 4), пневматическая с действием на все колеса. Аварийный и стояночный тормоз для 3 и 4 оси. Моторный тормоз-замедлитель. АБС.

КОЛЕСА И ШИНЫ: 315/80R22.5, односкатные на 1 и 2 осях, двухскатные на 3 и 4 осях, радиальной конструкции для шоссейных дорог и бездорожья.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: 24V. Полный осветительный пакет включает в себя: ДХО, фары передние, задние, тормозные, задние противотуманные, задней передачи, поворотные сигналы, рефлекторы. Прожектор на корневой секции стрелы.

КАБИНА: Двухместная, с левым расположением руля. Сидение водителя оборудовано пневмоподвеской, трехточечными ремнями безопасности. Безопасное ламинированное лобовое стекло со стеклоочистителями и омывателями, зависимый от двигателя обогреватель кабины, обдув стекла, одометр, панель приборов и управления. Огнетушитель, кондиционер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Набор инструментов.

ОКРАСКА: Стандартная окраска XCMG, предупреждающие таблички и надписи на русском языке.

Дополнительное оборудование (входит в комплект поставки):

- Откидной ролик на оголовке стрелы для работы со 2 лебедкой.

- Крюкоблоки - 55 т и 4.5 т

- Крюкоблок - 35 т (опционально)

- Запасное колесо

- Кронштейн запасного колеса.

Документация: С краном поставляется руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке, каталог запчастей на английском языке, паспорт крана, сертификат происхождения, ПТС.

Гарантия: на кран распространяется гарантия 12 месяцев с момента ввода крана в эксплуатацию либо 1500 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

Срок действия предложения:

Предложение действительно в течении 30 дней.

Компания «Стройтехимпорт» осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными механиками, проходящими стажировку на заводе.

С уважением,

Руководитель отдела продаж

ООО «СТРОЙТЕХИМПОРТ»

Морозов Александр Сергеевич

Тел. 8 800 100-67-01

Моб.8 915 324-42-25

e-mail: mas@xcmg.ru

http: www.xcmg.ru