## ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ КОПРОВО-БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КБУРГ

## Уникальная конструкция навесного оборудования, разработанная конструкторским отделом ООО «БашСтрой», позволяющая навешивать копрово-бурильное оборудование на любые гусеничные экскаваторы российского и импортного производства с массой от 30 тн.

## Первая отечественная разработка, позволяющая совместное использование на копровой мачте сваебойного и бурильного оборудования.

## Установка копрово-бурильного оборудования КБУРГ на Ваш экскаватор.

## Копрово-бурильная установка КБУРГ позволяет использовать на Вашем  экскаваторе функцию 3 в 1 (экскаватор, сваебойная установка, буровая установка). После демонтажа навесного оборудования КБУРГ Вы можете произвести обратный монтаж экскаваторного оборудования.

## Погружение свай длиной до 16 м.

## Использование дизельных и гидравлических молотов с массой ударной части до 5 тн.

## Бурение скважин диаметром до 1200 мм.

## Изготовлено и реализовано более 20 установок на базе гусеничных экскаваторов КРАНЭКС,  HITACHI,  JCB, HYUNDAI,  CATERPILLAR, KOMATSU, DOOSAN и др.

## Техника прошла все этапы сертификации согласно требований Таможенного Союза и имеет СЕРТИФИКАТ ТС выданный органом по Сертификации

Копрово-бурильные установки КБУРГ применяются в промышленном и гражданском строительстве для проведения нижеследующих работ:

-  погружения (забивки)  железобетонных, металлических свай длиной до 12, 14  и 16 метров;

- проведения шпунтовых работ;

- устройства скважин строительного назначения.

В качестве сваепогружателя на установке используются молоты сваебойные  как российского, так и импортного производства:

- Молоты сваебойные дизельные трубчатые с массой ударной части до 3500 кг.

- Молоты сваебойные дизельные штанговые с массой ударной части до 4500 кг.

- Молоты сваебойные гидравлические с массой ударной части до 5000 кг.

В качестве бурильного оборудования на установке используются:

- гидравлические вращатели с максимальным  крутящим моментом на выходном валу до 111

кН×м и диаметром шнека до 1200 мм.

На копрово-буровые установки предоставляется гарантия 12 месяцев либо 1500 моточасов.

Эксплуатация установки предусмотрена в диапазоне температур от -40° до +40° С.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КБУРГ |
| --- |
| Марка | КБУРГ-12 | КБУРГ-14 | КБУРГ-16 |
| Базовая машина | Экскаватор ЕК-270 либо аналог | Экскаватор ЕК-400 либо аналог | Экскаватор ЕК-400 либо аналог |
| Наибольшая грузоподъемность: |  |  |  |
| - на канате подъема погружателя, кг | 16000 | 16000 | 16000 |
| - на канате подъема сваи, кг | 16000 | 16000 | 16000 |
| Максимальное сечение забиваемых свай, мм | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
| Максимальная длина забиваемых свай, м | 12 | 14 | 16 |
| Максимальна масса забиваемых свай, кг | 5500 | 6500 | 6500 |
| Ширина направляющих мачты, мм | 360 / 500 | 500х83 | 500х83 |
| Угол поворота платформы, град | 360 | 360 | 360 |
| Вылет мачты (расстояние от оси вращения поворотной платформы до опорной поверхности направляющих), мм | 3500... 4300 | 3450…4550 | 3450…4550 |
| Диапазон углов наклона мачты, град, не более: |  |  |  |
| - вправо-влево | ±7 | ±7 | ±7 |
| - вперед | 10 | 5 | 5 |
| - назад | 14 | 14 | 14 |
| Максимальная частота вращения платформы, об/мин | 3 | 3 | 3 |
| Кратность полиспаста подъема сваи | 1 | 1 | 1 |
| Кратность полиспаста подъема навесного оборудования | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная скорость подъема навесного оборудования и сваи, м/мин | 16 | 16 | 16 |
| Максимально допустимая скорость ветра при работе установки, м/с | 14 | 14 | 14 |
| Максимально допустимый уклон стройплощадки, град | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 6500 | 10500 | 10500 |
| Масса КБУРГ без сваебойного молота и сваи, кг | 34500 | 44500 | 44500 |
| Максимальные габаритные размеры в рабочем положении (Копровая мачта на минимальном вылете спереди базовой машины с максимальным наклоном вперед), мм: |  |  |  |
| - высота | 20700 | 24930 | 24930 |
| - длина | 5810 | 7040 | 7040 |
| - ширина | 3550 | 3550 | 3550 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина | 11140 | 13060 | 13060 |
| - ширина | 3550 | 3550 | 3550 |
| - высота | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 3550 | 3550 | 3550 |
| Максимальное удельное давление на грунт, кг/см2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Полный ресурс работы, час (лет) | 10000 (10) | 10000 (10) | 10000 (10) |

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОПРОВО-БУРИЛЬНЫХ УСТАНОВОК КБУРГ:

- Универсальная мачта из усиленного металла изготавливается в двух вариантах:

мачта с одними направляющие под молот либо бурильное оборудование;

мачта с двумя направляющими под молот и  бурильное оборудование.

- Ход копровой мачты составляет 1200мм. Пантограф установки позволяет, не меняя положение  на стройплощадке погружать сваи максимально приблизив к себе - между гусениц экскаватора и далее за счет этого механизма погрузить другую ж/б сваю с выносом от себя на 1200мм.

- Угол поворота платформы в 360˚ уменьшает вспомогательное время на подачу  сваи, ее подъем и установку на точку погружения. В сравнении копрами гусеничными типа СП49 увеличение производительности составляет до 50%.

- Конструкция пантографа, обеспечивающая крепление навесного копрово-бурильного оборудования к экскаваторной базе, позволяет легко и быстро переводить установку из транспортного положения в рабочее и обратно. Время монтажа установки в рабочее положение составляет менее  15 минут.

- Рабочая мачта копра, состоящая из 3-х частей позволяет  установке находящейся в транспортном положении своим ходом заезжать и съезжать на автомобильный трал. Габариты установки в транспортном положении составляют  по длине не более 12 м, по высоте 3,3 м, по ширине – не более 3,5м.

- Электрогидравлическое управление копрово-бурильной установки , оборудовано системами электронного предупреждения об опасных условиях работы установки  – наклоны «влево», «вправо», «вперед» выше допустимого, предупреждает машиниста копра в кабине звуковым и световым сигналами и автоматически останавливает те или иные движения копрового оборудования, которые могут привести к аварии.

- Поворотный шарнир крепления мачты выполнен с установкой механических ограничителей, препятствующих наклону мачты вправо-влево свыше 7 градусов , что гарантирует исключение падения при отказах гидро и электро систем , неправильных действий оператора и прочих факторах.

- На мачте установлен креномер с визуальным контролем в кабине оператора и звуковой сигнализацией излишнего наклона, позволяющий с высокой точностью произвести позиционирование мачты.

- На мачте установлены индуктивные датчики угла наклона с возможностью регулировки  управляющие электромагнитными гидроклапанами , отсекающими подачу масла в гидроцилиндры раскоса мачты при излишнем наклоне.

- Электросхема управления  выполнена на Интеллектуальных силовых ключах (Intelligent Power   Switches — IPS) компании IR со встроенной защитой от коротких замыканий и функцией ограничения по  току.

- Гидравлическое оборудование "Bosch Rexroth" (Германия).

- Грузоподъёмные лебедки, производства одного из мировых лидеров в сегменте приводной  техники - «ZOLLERN» (Германия), с тяговым усилием 8 т. За счет применения полиспастов г/п увеличена до 16 тонн, Расположение лебедок в районе противовеса экскаваторной базы увеличило устойчивость всей  установки и появилась возможность навесить более тяжелые дизель-молота, что существенно отличает от копров других производителей в России.

- Большая площадь остекления, удобное расположение органов управления, подрессоренное сидение, регулируемое по весу и  росту оператора.

Для удобства работы оператора рычаги управления навесным оборудованием вынесены вперед.