Копры гусеничные КОГ-12-0.1.1-01 (СП-49РН) / КОГ-14-0.1.1-01 (СП-49РН-14), производства компании «БашСтрой», используются в промышленном и гражданском строительстве для погружения (забивки) свай, металлических труб массой до 5 тонн и шпунтов длиной до 12м. / 14м. с помощью штанговых, трубчатых дизельных молотов и гидромолотов.

Эксплуатация копров предусмотрена в диапазоне температур от -40° до +40° С.

Допустимая скорость ветра не более 15 метров в секунду.

Продукция сертифицирована.

На копры гусеничные предоставляется гарантия 12 месяцев либо 1500 моточасов.

Отличительными особенностями копров КОГ-12-0.1.1-01 (СП-49РН) / КОГ-14-0.1.1-01 (СП-49РН-14)  являются:

— новая улучшенная кабина трактора травмо-безопасная, установлена на виброизолированной

платформе. Панорамное остекление кабины обеспечивает отличный обзор передней, боковых

и задней зон машины, что необходимо для безопасной и эффективной работы в ограниченном

пространстве. Рабочее место машиниста оборудовано подрессоренным сиденьем Pilot 2001

с возможностью регулировки в продольном и вертикальном направлениях, а также изменения

угла наклона спинки. Для удобства машиниста модернизирована система управления гидрооборудованием копра;

— диаметр штока цилиндров раскоса составляет 100 мм (у моделей других

производителей - 80 мм);

— блоки полиспастов сделаны из листового проката (у моделей других

производителей — литые, подвержены излому);
— кабины комплектуются  двойным стеклопакетом,  дополнительным обогревателем

(дополнительное оборудование);
— установлен предпусковой обогреватель двигателя (дополнительное оборудование);
— портал выполнен из усиленного металла, запас прочности по сравнению со старыми

СП 49 увеличен на 25%;
— мачта в рабочем положении расположена точно по центру оси трактора, что увеличило

устойчивость копровой установки (у моделей других производителей мачта сдвинута

вперёд на 200 мм от центральной оси трактора);
— лёгкий доступ к замене ведущего колеса и ремонту бортовых редукторов.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОГ-12-0.1.1-01 (СП-49РН) | КОГ-14-0.1.1-01 (СП-49РН-14) |
| --- | --- | --- |
| Тип ходовой части | Гусеничное шасси | Гусеничное шасси |
| Двигатель | Д180.101-4 | Д180.101-4 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 141 (192) | 141 (192) |
| Количество опорных катков с каждой стороны, шт | 7 | 7 |
| Ширина башмаков гусеницы, мм | 900 | 900 |
| Количество башмаков гусеницы с каждой стороны, шт | 45 | 45 |
| Трансмиссия | механическая | механическая |
| Муфта сцепления | постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная | постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная |
| Коробка передач | четырехвальная с шестернями постоянного зацепления | четырехвальная с шестернями постоянного зацепления |
| Несущая система | Рамная, сварная | Рамная, сварная |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 |
| Стартер, мощность, кВт | 8,2 | 8,2 |
| Кабина | каркасная | каркасная |
| Тип привода механизмов копра | Гидравлический | Гидравлический |
| Максимальная длина забиваемых свай, м | 12 | 14 |
| Сечение погружаемой сваи, не более, мм | 400х400 | 400х400 |
| Масса забиваемой сваи, не более, кг | 5000 | 5000 |
| Колея (ширина гусеничного хода), мм | 2282±25 | 2282±25 |
| Грузоподъемность, не более, т: | 12 | 12 |
| на канате для подъема молота | 7 | 7 |
| на канате для подъема сваи | 5 | 5 |
| вперед | 7 | 7 |
| назад | 18 | 15 |
| влево-вправо | 7 | 7 |
| высота | 18510 | 21410 |
| ширина | 4830 | 4830 |
| длина | 5210 | 5210 |
| в транспортном положении: |  |  |
| высота | 3540 | 3540 |
| ширина | 4700 | 4700 |
| длина | 10710 | 12150 |
| Изменение продольного вылета мачты, не более, мм | 400 | 400 |
| Скорость подъема молота и сваи, м/мин | 16,5 | 16,5 |
| Кратность полиспастов | 10 | 12 |
| Масса сваебойной машины,без молота, не более, т | 27,6 | 29,2 |
| Максимальное удельное давление на грунт, кПа(кгс/см2) | 53,5(0,54) | 59,8(0,61) |